## Slide 1
DMA幅相耦合与波导衰减下的容量极限与波束赋形
DMA低精度任意离散量化约束下的性能分析与全局寻优机制
PASS大尺度空间重构下的通感几何优化与高精度定位
大阵列RIS的在线盲波束赋形与真实环境部署测试
第一章：绪论
第二章：
连续相移DMA波束赋形性能分析与相位对齐算法
第三章：
离散相移DMA波束赋形性能分析与角域分划算法
第四章：
PASS波束赋形性能分析与几何辅助定位算法
第五章：
RIS自适应波束赋形算法与原型系统实测
第六章：总结与展望
关键科学问题
洛伦兹约束导致传统松弛法存在相位失配，衰减与耦合使得闭式分析困难
离散控制与极化率受限导致相移非均匀，就近投影法性能退化，离散约束寻优呈指数级复杂度
通信最优与感知最优在物理构型上存在矛盾，缺乏最优定位几何构型的理论
现有盲赋形算法面临非视距失效、采样开销过大及寻优阻断通信等瓶颈，缺乏大规模原型与现网实测
推导满足洛伦兹约束的连续最优相位闭式解，建立性能分析框架，设计基于RSSI的相位对齐算法
推导任意量化损失闭式解，提出基于多路归并的角域排序分划搜索算法
推导PASS的通信信噪比与中断概率闭式解，提出基于圆形几何的交替天线配置定位算法
提出快速贪婪与自适应步长盲赋形算法，研制大规模RIS原型系统并开展多场景实测
揭示阵列规模与容量的非单调规律，实现高效波束赋形
波束赋形算法复杂度降至多项式级，在任意离散量化下保证全局最优
打破固定阵列定位精度瓶颈，实现毫米级高精度自适应定位与通感几何重构
实现边传输边优化，验证大规模RIS的现网部署
研究挑战
研究内容
研究目标
动态超表面天线
可重构天线系统
捏合天线系统
可重构智能表面
连续相移
离散相移
发射机架构重构
空间大尺度重构
信道环境重构
理论建模
性能分析
算法设计
实测验证

## Slide 2
关键科学问题
如何利用可重构天线系统突破传统MIMO功耗与成本瓶颈，实现“智能电磁环境”的高效重构？
研 究 挑 战
研 究 内 容
目 标 & 章 节
发射机架构重构 (DMA)
理想连续相位假设与
实际离散硬件约束的鸿沟；
传统CSI获取困难；
洛伦兹谐振约束限制
理论极限推导与离散算法
1. 连续DMA性能极限分析
(SNR/中断概率/容量闭式解)
2. 基于RSSI的相位对齐
3. 离散相位波束赋形算法
(CPP投影算法 & OMPB最优算法)
4. 量化损耗理论界分析
研究目标：
探明性能上限，解决离散难题
第二章
(连续DMA理论)
第三章
(离散DMA算法)
天线位置重构 (PASS)
非理想波导损耗限制系统容量；
通信与定位资源分配矛盾；
最优天线位置与损耗的权衡
有损分析与位置辅助通信
1. 有损PASS通信性能分析
(波导损耗/系统容量推导)
2. 高精度定位算法
(FIM推导/MUSIC联合算法)
3. 位置辅助波束赋形
4. 参数权衡与最优PA配置
研究目标：
定量刻画损耗，实现通感一体
第四章
(有损分析与位置辅助通信)
信道环境重构 (RIS)
无射频链路导致信道估计难；
大规模阵列配置计算开销大；
理论研究与工程部署脱节
低复杂度算法与原型系统
1. 两阶段角度域码本算法
2. 改进贪婪波束赋形算法
(模拟退火/马尔科夫链)
3. 1100阵元RIS原型系统
4. 多场景外场测试
(室内/室外/5G现网/视频流)
研究目标：
实现高效配置，验证工程可行性
第五章
(低复杂度算法)
第六章
(原型系统与外场测试)

## Slide 3
逻辑层次 | 第一部分：发射机架构重构 (DMA) | 第二部分：天线位置重构 (PASS) | 第三部分：信道环境重构 (RIS)
关键科学问题 | 如何利用可重构天线系统突破传统MIMO功耗与成本瓶颈，实现“智能电磁环境”的高效重构？ |  | 
研究挑战 | 1. 理想连续相位假设与实际离散硬件约束的鸿沟 2. 传统CSI获取困难，相位对齐复杂度高 | 1. 非理想波导损耗严重影响系统容量，缺乏理论分析 2. 通信与定位（感知）资源分配存在矛盾 | 1. 无射频链路导致信道估计困难 2. 大规模阵列配置算法复杂度过高 3. 理论研究多，系统研制与现网验证缺失
研究内容 | **1. 连续DMA性能极限分析：**推导SNR/中断概率/遍历容量闭式解 **2. 离散相位波束赋形算法：**最近点投影(CPP)与最优M相算法(OMPB) **3. 相位对齐：**基于RSSI的低开销对齐方案 **4. 量化损耗分析：**1-bit/2-bit等量化精度对性能影响的理论界 | **1. 有损PASS性能分析：**建立波导损耗模型，推导有损容量与参数权衡 **2. 高精度定位算法：**FIM推导与基于MUSIC的联合定位算法 **3. 位置辅助波束赋形：**基于位置的最优PA配置策略 | **1. 码本设计：**两阶段角度域过采样码本算法 **2. 启发式算法：**引入模拟退火改进的贪婪波束赋形算法 **3. 原型研制：**1100阵元RIS硬件系统设计 **4. 外场测试：**室内穿墙/室外长距离/5G现网验证
研究目标 | 探明性能理论上限，解决实际离散约束下的优化难题 | 定量刻画损耗影响，实现以“高精度定位”辅助“高效通信” | 突破算法复杂度瓶颈，打通从理论算法到工程实践的路径
对应章节 | 第二章 (连续理论) 第三章 (离散算法) | 第四章 (有损分析与位置辅助通信) | 第五章 (低复杂度算法) 第六章 (原型系统与测试)